## Slide 1: FIPRES Sistema de Prevenção de Incêndio e Controle de Superaquecimento
apresentação do sistema

## Slide 2
dos incêndios em edifícios são devidos a avarias elétricas*
25%
dos incêndios na Alemanha são
relacionado com eletricidade**
32%
de danos danos anuais nos EUA
e Europa devido a incêndios elétricos ***
US$ 3,2 bilhões

## Slide 3
Razões de superaquecimento/incêndio
MAL CONTATO
Envelhecimento
Falhas de arco
Falha de isolamento
Sobrecargas
Seleção inadequada de equipamentos
Dispositivo de detecção de arco (AFDD)
Dispositivo de corrente residual (RCD) e proteção contra falha à terra (GFP)
CB com limite de SOBRECARGA
MENOS FREQUENTE
MAIS FREQUENTE
Problema
Solução
FIPRES
FIPRES
FIPRES

## Slide 4: MAL CONTATO?
CONEXÃO MECANICAMENTE SOLTA
Torque inadequado, corrosão, vibração, flutuações de corrente/temperatura, manobras de contatos móveis
AQUECIMENTO DESCONTROLADO
OXIDAÇÃO
FLASHOVER / FOGO
SUPERAQUECIMENTO
AUMENTO DA RESISTÊNCIA
FOGO
Oxidação nas conexões

## Slide 5
Interrupção da fonte de alimentação
Consequências de superaquecimento/incêndio
Ameaça à vida
Parada do processo de produção
Perda de receita
Danos materiais
Instalação
Equipamento elétrico
Contato elétrico sem monitoramento
Superaquecimento de contatos
(sem incêndio em painel elétrico)
Incêndio no painel elétrico
1
2
3
Evacuação

## Slide 6
Como resolver este problema ?
TRI
Sistema de incêndio
Sensores de temperatura
FIPRES
Preventivo
Contínuo
Acessível
Fácil de implementar/retrofit
⚠️
✅
❌
❌
❌
⚠️
✅
✅
❌
✅
⚠️
❌
✅
✅
✅
✅

## Slide 7: Limitações da inspeção termográfica
Base periódica
A termografia infravermelha é realizada regularmente a cada 6, 12 ou 24 meses, portanto dá indicação do estado do equipamento apenas no momento da inspeção.
Depende do nível de carga
A carga no momento da inspeção deve ser de pelo menos 60% para ver os pontos fracos. Se o nível de carga for inferior ao necessário, uma carga fictícia adicional deverá ser conectada. Caso contrário, você não conseguirá ver as partes superaquecidas das conexões, mesmo que elas já tenham ocorrido.
Acesso limitado
Layout complexo e compartimentos em um painel elétrico podem não permitir a inspeção de 100% das conexões. No caso de painéis MT (que ficam travados durante a operação) a inspeção pode ser feita apenas através de pequenas janelas IR
Depende do fator humano
A qualidade da pesquisa depende em grande parte da diligência e profissionalismo do funcionário
Inseguro para o pessoal
O pessoal de manutenção deve ficar próximo das peças energizadas durante a inspeção

## Slide 8: FIPRES. Como funciona...
PREVENÇÃO remota DE INCÊNDIO
TERMOLABEL (rFPT)
Quando aquecidos acima de 50 - 90 ºC, as marcas indicadoras mudarão irreversivelmente de cor
2
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
CONCENTRADOR (FPC)
O FPС monitora o estado de até 32 FPAs, exibe e registra sinais de alarme. Quando o FPA é acionado, o FPС transmite informações para o sistema central de alarme de incêndio, SCADA ou BMS. O FPA possui alto-falante para notificação sonora
5
Você pode selecionar um dispositivo FPC que suporte Modbus RS 485
+
O rFPT deve ser enrolado em torno de todos os contatos no quadro onde o sensor de gás está instalado
1
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
ALARME (FPA)
O FPA transmite sinais de alarme para o sistema SCADA ou BMS através do Modbus RTU ou para sistemas de alarme locais usando saída de contato seco
4
+
FPA possui saída do tipo
“contato seco”
Modbus RS-485
Modbus RS-485
Modbus RS-485
Relé de contato seco
GÁS DE SINALIZAÇÃO
(NÃO TÓXICO E
NÃO INFLAMÁVEL)
3
A 100 ºC o rFPT libera o sinal de gás, que é detectado pelo FPA
SMS
Sistema de ALARME local
Modbus RS-485

## Slide 9
VERSÃO
“LIGHT”
FIPRES. Como funciona...
PREVENÇÃO remota DE INCÊNDIO
TERMOLABEL ( rFPT )
O rFPT deve ser enrolado em torno de todos os contatos e do quadro onde o sensor de gás está instalado
1
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
ALARME (FPA)
O FPA transmite sinais de alarme para o sistema SCADA ou BMS através do Modbus RTU ou para sistemas de alarme locais usando saída de contato seco
4
+
FPA possui saída do tipo
“contato seco”
Relé de contato seco
GÁS DE SINALIZAÇÃO
(NÃO TÓXICO E
NÃO INFLAMÁVEL)
3
A 100 ºC o rFPT libera o sinal de gás, que é detectado pelo FPA
Modbus RS-485
Quando aquecidos acima de 50 até 90 ºC, as marcas indicadoras mudarão irreversivelmente de cor
2

## Slide 10: Cenário padrão de incêndio
250ºC
Carga alta 1
Carga alta 2
Alta carga N

## Slide 11: Detecção preventiva pelo FIPRES
250ºC
Carga alta 1
Carga alta 2
Alta carga N

## Slide 12: Cenário padrão utilizando o FIPRES

## Slide 13
Vídeo de demonstração do FIPRES
https://www.youtube.com/watch?v=eFU3nWpY3ak

## Slide 14: rFPT – Etiqueta Térmica Remota de prevenção contra incêndio
Os rFPTs são instalados nos pontos de conexão de contato, em cabos elétricos ou em algumas partes de equipamentos elétricos que são potencialmente propensas a superaquecimento. Quando aquecido até a temperatura de ativação, um sinal de gás é emitido do rFPT e detectado pelo sensor FPA
14
Número do lote Usado para codificar informações de produção e proteção contra falsificação.
Temperatura de ativação Quando o contato/cabo é aquecido acima da temperatura de ativação, o rFPT emite gás de sinal
Data de validade
Pontos de termoindicação:
Quando o contato/cabo é aquecido acima da temperatura de termoindicação , o ponto muda irreversivelmente de cor para preto
Material compósito com gás de sinalização

## Slide 15: rFPT – Etiqueta Ttérmica
15
・Sistema inovador de encapsulamento de gás
・4 tamanhos para cobrir painel elétrico de 0,1 m 3 até 4 m 3
・3 níveis de temperatura de ativação: 80°, 100° ou 130°C
・O período de validade é de 10 anos
・Gás seguro, não tóxico e não inflamável
・Fácil instalação sem acessórios adicionais

## Slide 16: Segurança do gás de sinalização
16
Solkane 365/227 93/7​​
pela empresa SOLVAY (máx. 70%)
CALIBRAÇÃO
+
( >20 etapas tecnológicas consecutivas )
*Captura de tela do TDS oficial
A versão completa está disponível em https://www.solvay.com/
Polivinil acetato ( PVA) (máx. 30%)
Poliureia (máx. 10%)
Cera (máx. 1%)
Corante (máx. 2%)
Matéria-prima para
Fabricação de RFPT

## Slide 17
Conferência​ de Solvay ( 1927 )
O iniciador e investidor destas conferências é o cientista e industrial belga Ernest Solve, fundador da empresa Solvay

## Slide 18: FPA : detecção e calibração
18
ppm = partes por milhão
O FPA verifica constantemente o ar ambiente quanto à presença de gás de sinal rFPT.
Em caso de detecção de gás de sinalização, o FPA entra no modo ALARME:
Envia sinal de ALARME via Modbus RS-485 para SCADA ou BMS
A saída de contato seco NA se fecha
O FPA permanece no modo ALARME até que a concentração caia abaixo do limite
O FPA pode detectar outros gases (não gases de sinalização), como CO em altas concentrações. O gás CO pode ser produzido pela fusão do isolamento do cabo no painel vizinho
O FPA calibra-se automaticamente a cada poucas horas para se ajustar às condições ambientais (tecnologia de desvio zero)
tempo
depois de 2 minutos
Em 1 m 3 compartimento um rFPT 100/1 gera até 400 ppm de concentração de gás
A margem de segurança na detecção é representada pela diferença entre uma concentração de 150 ppm e 400 ppm
(FPA está em ALARME)
(FPA está em STANDBY)

## Slide 19: FP24/X
19
2 modos de operação:
Modo padrão :
O FPA entra no modo ALARME quando a concentração de gás fica acima do limite e permanece lá até que a concentração caia abaixo do limite
2. Modo de travamento do ALARME :
O FPA entra no modo ALARME quando a concentração de gás ultrapassa o limite e permanece lá até que um dos botões seja pressionado
Display integrado mostra o endereço Modbus
O volume para uso entre 0,1 a 1m 3
A saída de contato seco possui contato normalmente aberto e normalmente fechado

## Slide 20: FP24(4S)
20
4 modos de operação:
Modo padrão
2. Modo de travamento do ALARME
3. Um sensor com fio atua como externo
4. Combinação dos modos 2 e 3
Display integrado mostra o endereço Modbus
Possui 4 sensores com fio, o comprimento máximo entre o sensor com fio e o corpo principal é de 10 metros
Pode ser usado para grandes volumes (até 4m 3 )
Pode ser utilizado para 4 compartimentos diferentes com volume de até 1m 3 cada
Um dos sensores com fio pode ser usado como externo ( para instalações com presença de gases parasitas intermitentes)

## Slide 21: FP24(4S)
Aparelhagem com compartimentos separados
rFPT
3m3​
Painel com grande volume
Sensor com fio

## Slide 22: FPC – Concentrador de Prevenção de Incêndios
…
Máx. – 32 FPAs
Modbus
Tensão de alimentação: 100-240 V CA (50/60 Hz)
Capacidade de log de eventos: 1.024 eventos
Alto-falante de ALARME
Indicação LED do status do FPA
Notificação por SMS sobre ALARME (para versão GSM)
Dimensões: 270x220mm
2 versões
FPC 220S
FPC 220S (GSM)
・ Reúna informações de até 32 FPAs
・ Visor LCD para fácil acesso pelo pessoal de manutenção
・ Registro de eventos, alto-falante e saída poderosa de contato seco
・ Módulo GSM opcional para enviar SMS ao pessoal de plantão
・ Pode transmitir informações para SCADA/BMS

## Slide 23: FPA – Alarme de prevenção de incêndio
・ Sensor de gás altamente sensível interno (sensor semicondutor de óxido metálico)
・ Ajusta-se automaticamente ao ambiente
・ Interface Modbus e saída de contato seco para conexão com SCADA, BMS ou sistema de alarme local
・ Pode ser usado em ambientes de até 36 kV
FPA 24/X
FPA 24(4S)
FPA com 4 sensores com fios
para armários de volume único até 1 m 3
Para cobrir grandes compartimentos (até 4 m 3 )
ou para utilizar em vários compartimentos até 1 m 3

## Slide 24: vFPT – Etiqueta térmica
vFPT fornece informações sobre superaquecimento ocorrido entre 2 verificações
Adição eficiente e acessível à inspeção visual tradicional e IRT
Tiras longas permitem obter uma visão de 360°
70 °C , 90 °C e 110 °C de temperatura de ativação
camada preta impressa aparece
sublima o revestimento branco
Indicação
90°
40°

## Slide 25: Âmbito de aplicação: painel de distribuição
Sensor com fio
RFPT
Contatos extraíveis
do CB
Transformador de corrente
Contatos de cabos de entrada
Transformador de Potencial
Conexão de barramento
conexão fraca + feita no local:
(cabo - terminal de cabo)
(terminal de cabo – barra de metal)
0,4 – 22kV

## Slide 26
Disjuntores e Transformadores de Corrente
Contatos extraíveis se soltam com o número de operações
Contatos de transformadores de corrente

## Slide 27
Sensor com fio
Corpo principal FPA 24(4S)
Disjuntores

## Slide 28
Painel de 0,44 kV

## Slide 29
Painéis alimentadores de 6,6kV

## Slide 30
FIPRES para Capacitores
Instalação dos vFPTs em capacitores
Superaquecimento e explosão de bancos de capacitores são problemas comuns em sistemas de controle de potência reativa devido a ventilação inadequada, conexões soltas, design ruim,
ou a sobretensão durante o período de menor demanda.
Superaquecimento dos bancos de capacitores
Solução :
Parte superior superaquecida
A parte superior do capacitor superaquece mais, é por isso que o Streamer sugere a instalação de vFPTs no topo.

## Slide 31
Estudo de caso: FM200 em painel de compensação
recarga FM200
13,5 mil $
custo de reparo
1k $
custo do painel
5 mil $
O superaquecimento de um dos capacitores gerou fumaça e posterior operação do FM200. O custo de recarga do FM200 é muito superior ao dano real e a operação do FM200 força o desligamento do equipamento. O ALARME preventivo relativo ao superaquecimento pode ter ajudado a planejar interrupções e reparos com mais precisão e menor custo.

## Slide 32: Obrigado

## Slide 33
Gás de sinalização liquefeito para testar o FPA durante o comissionamento
ou inspeção anual
- Lata de aerossol de 100 ml com gás sinalizador em seu interior
- não inflamável
- não tóxico
- não está sob pressão
- manter em local com ambiente inferior a 50°C
Líquido de Teste
FP.GS.TEST.01.WW

## Slide 34: Democaso

## Slide 35: FIPRES x Inspeção Termográfica
+ Funciona 24 horas por dia
+ Permitir verificar equipamentos em gabinetes trancados (à prova de explosão)
+ Verifica todos os pontos ao mesmo tempo
+ Não depende do fator humano
Funciona apenas no momento da inspeção
Não permite verificar equipamentos em gabinetes trancados
A carga no momento da inspeção deve ser de pelo menos 60% para ver pontos fracos
Acessibilidade e visibilidade limitadas
Depende do fator humano
Inseguro para o pessoal
Inspeção termográfica infravermelha

## Slide 36: FIPRES versus outras soluções
+ Instalações fáceis (podem ser feitas por trabalhadores com qualquer habilidade)
+ Abrange >90% dos pontos preocupantes
+ Baixo preço por contato
+ simples = tecnologia confiável
- Não fornece medição de temperatura
Instalações complicadas com muitas limitações
Fraco grau de cobertura (10-30% dos contatos)
Preço alto por contato
Adequado principalmente apenas para painéis de design MT
+ Fornece medição de temperatura
Sensores SAW, sensores infravermelhos ópticos, etc.

## Slide 37: FIPRES versus outras soluções
Instalações complicadas com muitas limitações

## Slide 38: FIPRES versus outras soluções
Fraco grau de cobertura (10-30% dos contactos)
✅
❌
❌
❌
Não pode ser instalado:
Em espaço limitado (que é a situação padrão em LV)
No caso de contatos back-to-back (para sensores SAW)
Em superfícies não planas (para sensores ópticos),
que é cada contato, exceto barramentos

## Slide 39: Âmbito de aplicação
Onde quer que haja um quadro/quadro elétrico mas especialmente onde há:
Equipamento elétrico protegido contra explosão porque a equipe técnica não consegue abrir a caixa à prova de explosão durante a operação do equipamento (e não pode verificar o equipamento por um termovisor )
Sistemas com fonte de alimentação de backup cara porque é necessário encontrar o ponto fraco do sistema o mais rápido possível e evitar o re-desligamento da rede principal fonte de energia
Sistemas onde a interrupção do processo não é permitida FIPRES pode trabalhar no modo “apenas alertas sonoros” sem disparo do circuito de alimentação (ao contrário do AFFD)