## Slide 2
TEXPI - STREAMER - TRANSEC

## Slide 3: Line Lightning Protection Device (LLPD)

## Slide 4: O que é o LLPD??
LLPD = Line Lightning Protection Device (Dispositivo de proteção contra raios de linha)
Uma tecnologia totalmente nova para a proteção de linhas eléctricas aéreas contra o impacto de raios
Cabo Guarda
(OHGW)
Para-raios
LLPD

## Slide 5: Desenvolvido e patenteado pela Streamer
O Streamer possui o seu próprio laboratório de alta tensão, que combina ALTA TENSÃO e ALTA CORRENTE(@50 Hz)
Potência de saída do laboratório: 9 GW
Parâmetros alta corrente: até 30 kA @ 300 kV
Capacidade de curto-circuito: até 5 kA
Em outra bancada de ensaios da Streamer, é possível obter tensões de impulso até 7 MV

## Slide 6: Produzido 100% pela Streamer

## Slide 7: Instalado em todo o mundo
Perusahaan Listrik Negara (Indonesia)
VietNam Electricity (Vietnam)
Tenaga Nasional Berhad (Malaysia)
Dagupan Electric (Philippines)
State Grid Corporation of China (China)
China Railway First Group co (China)
China Southern Power Grid (China)
GAZPROM (Russia)
LUKOIL (Russia)
PJSC ROSSETI (Russia)
Celesc (Brazil)
CPFL Energia (Brazil)
Rio Grande Energia (Brazil)
EPM (Colombia)
Mineros (Colombia)
Electrosur (Peru)
JPSCo (Jamaica)
Botswana Power Corporation (Botswana)
AngloAmerican (South Africa)
Saudi Aramco (Saudi Arabia)
BKW (Switzerland)
Repower (Switzerland)
LAPP Insulators (Germany)
Westnetz (Germany)
Electronet (New Zealand)
Covanta (USA)
EOLO (Nicaragua)
EOLO (Costa Rica)
ERCO (Chile)
EERSA (Ecuador)
EEQ (Ecuador)
CNEL (Ecuador)
Salto Grande (Argentina)
Albanesi (Argentina)
Vasile (Argentina)
NGCP (Philippines)
EDL (Laos)
VALE (Indonesia)
Pertamina (Indonesia)
Medco Energy (Indonesia)
Seriti (South Africa)
ENEL (Italy)
HEP (Croatia)
Groupe E (Switzerland)

## Slide 8: Raios e suas interações com linhas aéreas

## Slide 9: Origem do raio
Nuvem para nuvem + intra-nuvem  80%
Nuvem para terra  20%
Região de concentração de carga positiva
Região de concentração de carga negativa
Descarga entre a região positiva de uma nuvem e a região negativa de outra
Descarga na nuvem da base negativa para o topo positivo
Descarga negativa típica da nuvem para a terra

## Slide 10: Mapa Isoceráunico
2-4 Flashes/km2/ano
10-20 Flashes/km2/ano
20-30 Flashes/km2/ano

## Slide 11: Descarga atmosférica direta (DLS) e sobretensão induzida (IOV)
Descarga atmosférica direta (DLS)
Postes/torres
Condutores de fase
Cabo guarda
Queda indireta de um raio (IOV)
Árvores
Edifícios
Torres de telecomunicações

## Slide 12: Descarga atmosférica direta (DLS) e sobretensão induzida (IOV)
Descarga atmosférica direta (DLS)
Queda indireta de um raio (IOV)
A corrente do raio varia no intervalo de 1...200 kA
6 MV
30 kA
A amplitude do IOV pode atingir até
300 kV
Parâmetros médios

## Slide 13: Nível básico de isolamento (NBI)
  BIL: Suportabilidade à impulso atmosférico (probabilidade: 90%)
Tensão máxima do sistema(fase a fase) Vm kV, rms | Nível básico de isolamento de impulsos de relâmpagos (fase a terra) kV, cr | 
15 | 95 | 110
26.2 | 125 | 150
36.2 | 150 | 200
48.3 | 250 | -
72.5 | 250 | 350
121 | 350 450 | 550
145 | 450 550 | 650
169 | 550 650 | 750
242 | 650 750 825 | 900 975 1050
Tensão mais elevada para o equipamento Um kV, rms | Nível básico de isolamento de impulsos de relâmpagos (fase a terra) kV, cr | 
3.6 | 20 | 40
7.2 | 40 | 60
12 | 60 75 | 95
17.5 | 75 | 95
24 | 95 125 | 145
36 | 145 | 170
52 | 250 | -
72.5 | 325 | -
100 | 380 | 450
123 | 450 | 550
145 | 450 550 | 650
170 | 550 650 | 750
245 | 650 750 850 | 950 1050
IEC 60071-1. Coordenação de isolamento - Parte 1: Definições, princípios e regras
C62.82.1-2010 - IEEE Norma para Coordenação de Isolamento - Definições, Princípios e Regras
  Em caso de IOV (UIOV ≤ 300 kV):
  BIL < UIOV (300kV)
  Tensão Disruptiva (CFO): 50%/50

## Slide 14: Nível básico de isolamento
  Usobretensão < BIL
  Usobretensão > BIL

## Slide 15: Descargas diretas e indiretas -> flashovers
A descarga eléctrica ocorre quando Usurto > BILinsulator
Queda direta de um raio
Queda indireta de raio
Sobretensão de Impulso Atmosférico
Sobretensão induzida por relâmpagos
FLASHOVER
CFOde isolamento < Usobretensão
O impacto direto cria um impulso que se divide e se propaga ao longo da linha. Faz com que os isoladores tenham seu isolamento rompido durante sua propagação.
O impacto indireto gera sobretensões induzidas na linha por efeitos electromagnéticos. Pode também conduzir a descargas elétricas nos isoladores

## Slide 16: Dos flashovers ao estabelecimento da corrente de defeito
  Após a descarga dos isoladores, a corrente alimentada por um transformador na subestação mais próxima desvia-se do circuito normal: a corrente de defeito estabelece-se através dos isoladores afetados pela sobretensão do impulso atmosférico
CORRENTE DE FALHA
Corrente de Falta
Queda direta de um raio
Queda indireta de raio
Sobretensão de impulso
Sobretensão induzida por relâmpagos
FLASHOVER

## Slide 17: Dos flashovers ao estabelecimento da corrente de defeito
Os raios caem SOBRE ou
PERTO da linha
Sobretensão
na linha
Flashover
do isolamento
Corrente de falta subseqüente
(curto-circuito)
Danos e
religamentos

## Slide 18: Problemas causados por relâmpagos em linhas aéreas
Possíveis consequências dos curtos subseqüentes
de propagação de sobretensões de raios
Failure of transformer by mechanical stress and temperaturee rise
Interrupções e deslocações
Rutura de condutores (em especial condutores cobertos)
Quebra do isolador
Quebra do para-raios de óxido metálico
Falha do transformador por falha de isolamento

## Slide 19: Problemas causados por relâmpagos em linhas aéreas

## Slide 20: Problemas causados por relâmpagos em linhas aéreas

## Slide 21: A linha está protegida graças aos LLPDs

## Slide 22: Tecnologia para proteção contra raios em linhas aéreas

## Slide 23: Coordenação simples da distância de arco do isolador
O BIL do LLPD (BILLLPD) incluindo a folga de ar em série (BILsérie de folga de ar) é inferior ao do isolador protegido (BILisolante)
BILisolante BILsérie de folga de arBILLLPD
BILisolante
BILsérie de folga de ar
BILLLPD
Regra principal da coordenação LL :

## Slide 24: Coordenação simples da distância de arco do isolador
U sobretensão BILsérie de folga de arBILLLPD
Sobretensão causada por :
DLS  Usobretensão = 4-6 MV
IOV  Usobretensão ≤ 300 kV
Condição de flashover :

## Slide 25: Coordenação simples da distância de arco do isolador
Graças a um BIL mais baixo, o LLPD funciona antes da disrupção do isolador
O arco de potência estabelece-se no LLPD  o isolador está protegido contra uma descarga eléctrica

## Slide 26: Interrompendo a corrente de curto-circuito subsequente
O curto-circuito estabelece
O defeito é eliminado em 7-8 ms
Não há disparo do religador  Não há corte de energia
através do solo até ao transformador mais próximo
Corrente de curto-circuito (subsequente)
TRANSFORMADOR

## Slide 27: Supressão da corrente de retorno

## Slide 28
Stage 1
Stage 2
Stage 3

## Slide 29
A energia do raio é dissipada de volta para a atmosfera
Este sistema é extremamente durável e tem uma ótima capacidade de dissipação de energia

## Slide 30: Exemplo de funcionamento com LLPD dC20z
Tensão máxima, kV | 24
Corrente de Curto Subsequente máxima, kA | 5
U50%, kV | 160
Principais especificações de desempenho
3 x LLPD dC20z numa linha na Suíça
(Groupe E)
EasyQuench
módulo 1
EasyQuench módulo 2
Eletrodo
Eletrodos auxiliares
LLPD dC20z –
proteção contra:
DLS
BFO
IOV

## Slide 31: Oscilografia durante a atuação do LLPD dC20z

## Slide 32: Problemas causados por raios em redes aéreas
Possíveis consequências do curto subsequente
Consequências da propagação de sobretensões
Interrupções e trips
Rutura de condutores (em especial condutores cobertos)
Quebra do isolador
Quebra do para-raios de óxido metálico
Falha do transformador por falha de isolamento
Falha do transformador por tensão mecânica e aumento de temperatura

## Slide 33: Gama de Produtos

## Slide 34: Linha de Produtos - LLPD
Até 69 kV
Durabilidade e resistência mesmo em descargas diretas
Instalação fácil e rápida
Sem manutenção: Conceito ”Instale&Esqueça”
Tecnologia de interrupção EQ
Capacidade de descarga de raios de 2,8 C
Até 5 kAcr Corrente de curto-circuito prospetiva

## Slide 35
Tensão máxima*, kV | 12 kV | 15 kV | 24 kV | 40,5 kV | 52 kV | 72,5 kV
Proteção contra descargas indiretas | i15z | i15z | i20z | dM35z |  | 
Proteção contra descargas diretas | d10z dS10z | d24z dC20z |  | dM35z | d45z | d69z
Linha de Produtos - LLPD

## Slide 36: LLPD i20z
Eletrodo terminal
Ponto de fixação
Terminal final
Sistema EQ com barra de reforço
Corpo polimérico
Eletrodo
sobretensão induzida
(IOV) 300kV

## Slide 37: Até 24 kV: d24z & dC20z
Descarga direta (DLS) 6MV, 30kA

## Slide 38: Até 40.5 kV: dM35z
Descarga direta (DLS)
6MV, 30kA

## Slide 39: Até 72.5 kV: d69z
Descarga direta (DLS)
6MV, 30kA

## Slide 40: Flexibilidade e adaptabilidade

## Slide 41: Aplicações

## Slide 42: Quando / Onde ?
Zonas com elevado índice isoceráunico
O custo da interrupção elevado
  minas, petróleo e gás
Condutores cobertos
Resistividade do solo elevada
F
E
D
B
A
B
C
E
D
Loss level
Probability level
high
medium
low
low
medium
high

## Slide 43: Caso 1: Índice isoceráunico elevado
Todas as empresas de serviços públicos têm o mesmo desafio:
Investir ou não na proteção contra descargas atmosféricas?
É sempre uma questão de comparação entre o investimento e o custo das interrupções...
- penalizações, substituição de equipamentos e manutenção
A partir de
10 descargas/km2/ano
NÃO É POSSÍVEL NEGLIGENCIAR a necessidade de proteção contra descargas atmosféricas

## Slide 44: Caso 2: Condutores cobertos
Os condutores cobertos são amplamente utilizados por empresas de serviços públicos em todo o mundo
As suas vantagens são bem conhecidas
O principal inconveniente é a possibilidade de rompimento de um condutor
Quanto maior for a densidade do raio, mais rápido ele acontece
Condutor nu
Condutor coberto
O arco de potência se desloca ao longo da superfície do condutor
O arco elétrico mantém-se enraizado mesmo ponto onde o isolamento foi perfurado
U
U

## Slide 45: Caso 3: Elevada resistividade do solo
Resistividades Típicas de Componentes do Solo | 
Material | Resistividade (Ω.m)
Argila | 1 - 20
Areia, úmida ou molhada | 20 - 200
Xisto | 1 - 500
Calcáreo Poroso | 100 - 1.000
Calcáreo Denso | 1.000 - 1.000.000
Rochas Metamórficas | 50 - 1.000.000
Rochas Ígneas | 100 - 1.000.000
Muitos serviços públicos têm diretrizes internas que exigem a limitação da resistência de terra ema 10 Ω e até menos.
O desempenho da proteção contra descargas depende fortemente da ligação à terra.
A elevada resistividade do solo traz muitos problemas aos serviços públicos.
As tentativas de baixar para valores aceitáveis resultam em custos adicionais.

## Slide 46: Caso 4: Mineração
O que é que a LLPD pode fazer pela indústria de mineração?
Evitar as interrupções
Diminuição de Perdas ($ -> $ $ ….)
Melhora de Confiabilidade
1
2
3
1
2
3
4
Up to 4 hours

## Slide 47: Onde?
Zonas abertas sem proteção natural
Zonas acidentadas e montanhosas
Travessias de rios
Secções sujeitas a descargas atmosféricas frequentes
Zonas com fraca acessibilidade
Seções da Rede
3 postes após a subestação AT/MT
3 km antes da subestação AT/MT
Trecho Equivalente
Postes de Subida
Trecho Equivalente
Poste antes da subestação MT/BT
Trecho Equivalente
Poste Terminal

## Slide 48: Como?
Proteção contra sobretensões induzidas (IOV): 1 peça por circuito
Proteção contra descargas atmosféricas diretas (DLS) e contra descargas atmosféricas de retorno (DFO):1, 2 ou 3 unidades por circuito, conforme:
Alternância de fases:
A –> B –> C –> A –> B –> C
1 peça por circuito
2 peças por circuito
3 peças por circuito
 Por tipo de sobretensão
Densidade isoceráunica
Perfil do terreno
Blindagem
Geometria de linhas
Resistência de terra
…e outros fatores

## Slide 49: Como?
Postes aterrados
Postes metálicos ou postes de madeira com cabos de terra
BIL global = BIL do isolamento da linha
UIOV > BIL global  flashover dos isoladores da linha
UDLS >> BIL global  flashovers múltiplos do isolador da linha
 Por tipo de postes

## Slide 50: Como?
Impacto indireto
Interrupção e Trip
Danos e manutenção
Devido ao elevado índice isoceráunico, são frequentes os disparos (transitórios) da linha, mas na maior parte das vezes de curta duração.
Interrupções longas apenas se a linha/isolador estiver danificado
BIL = 150 kV
Possibilidade de danos no isolador/condutor
Disparos frequentes do religador ou disjuntor, portanto, maior manutenção
Ligação à terra
Para-raios
Postes aterrados

## Slide 51: Como?
BIL = 150 kV
Interrupção e Trip
Danos e manutenção
Descarga Direta
Descarga Direta
Stress
Postes aterrados
Ligação à terra
Para-raios
Devido ao elevado índice isoceráunico, são frequentes os disparos (transitórios) da linha, mas na maior parte das vezes de curta duração.
Interrupções longas apenas se a linha/isolador estiver danificado
Possibilidade de danos no isolador/condutor
Danos prováveis no Pára-Raio e nos transformadores quando o impacto é próximo
  (maior probabilidade se o solo tiver alta resistividade)
Disparos frequentes do religador ou disjuntor, portanto, maior manutenção

## Slide 52
Postes de madeira ou postes com travessas de madeira/composto
BIL global = BIL do isolamento da linha + BIL da cruzeta + BIL do poste
UIOV < BIL global  SEM descargas elétricas + ondas progressivas
UDLS >= BIL global  possíveis descargas elétricas + ondas progressivas
Postes não aterrados
Como?
 Por tipo de postes

## Slide 53: Como?
Postes não aterrados
Interrupção e trip
Danos e manutenção
Evitar todas as sobretensões induzidas, disparos e interrupções de serviço
BIL >> 300kV
Uma vez que as ondas se propagam, aumenta a tensão e, por conseguinte, a manutenção dos Pára -Raios nos postes, nos painéis de média tensão e na subestação
Impacto indireto
Stress

## Slide 54: Como?
BIL >> 300kV
54
Descarga Direta
Interrupção e Trip
Danos e manutenção
Possibilidade de interrupções longas e dispendiosas
Destruição provável de postes, Pára-Raios e transformadores
Destruição muito provável!
Descarga Direta
Postes não aterrados

## Slide 55: Como utilizar então o LLPD?
Postes aterrados |  | Postes não aterrados | 
IOV | DLS | IOV | DLS
1 unidade por poste com alternância de fases | 1, 2 ou 3 unidades por poste | Não é necessária qualquer proteção real, a menos que existam postes com isolamento "fraco", ou seja, postes ligados à terra | 1, 2 ou 3 unidades por poste
 |  | Recomenda-se a proteção contra as ondas de trajeto (com ligação à terra adicional nos postes próximos da subestação) | 

## Slide 56: Aplicação LLPD: IOV vs DLS
Caso | Descrição | Produto | Quantidade | Comentários
Proteção IOV | Áreas com proteção natural: árvores, edifícios, etc. | i-LLPD | 1 peça por circuito | Corrente de curto-circuito ≤ 1.5 kAcr Sem cabo guarda Ausência de neutro
 |  | d-LLPD | 1 peça por circuito | Corrente de curto-circuito ≤ 5.0 kAcr Sem cabo guarda Ausência de neutro
Proteção DLS | Zonas abertas, montanhas, colinas, travessias de rios. | d-LLPD | 3 peças por circuito | Corrente de curto-circuito ≤ 5.0 kAcr
 Exemplo: linha aérea de 24 kV

## Slide 57: Distribuição da corrente de defeito ao longo de uma linha
Chart: Distância da subestação, km
i-LLPD (i20z)
d-LLPD (dC20z)
1.5 kA ≤ I ≤ 5 kA
57
I ≤ 1.5 kA
Dados de Entrada:
1. Tensão Nominal 20 kV
2. Comprimento da Rede 20 km
3. Seção Transversal Condutor 95 mm2
4. Altura do Condutor 10 m
5. Corrente de Curto da Barra SE 10 kA
O local de instalação dos LLPD’s deve levar em conta o nível da corrente de defeito ao longo da linha
Normalmente, a linha pode ser dividida em segmentos onde podem ser colocados diferentes tipos de LLPDs

## Slide 58: Coordenação nível de curto-circuito e de isolamento
E se CurtoRede > CurtoLLPD ?
Utilizar LLPD para tensões mais elevadas, desde que BILLLPD < BILRede
d24z
dM35z
Coordenar com o Streamer!

## Slide 59: Como calcular a corrente de curto-circuito?
Software Streamer - SCC Calculations (Pode ser gravado em um pen drive )
À medida que a distância da subestação aumenta, a corrente de curto-circuito diminui

## Slide 60: Como calcular a corrente de curto-circuito?
Software Streamer GROZA
D. Belko, M. Zhitenev
“Implementation of the analytical method for the lightning performance assessment of power line with Line Lightning Protection Devices”,
2019 International Symposium on Lightning Protection (XV SIPDA), São Paulo, Brazil, 30th September – 4th October 2019
O software Groza baseia-se num método de fórmulas analíticas para avaliar o desempenho das linhas aéreas. O método baseia-se na representação clássica de linhas e postes aéreos como um circuito equivalente para calcular a corrente crítica do raio para a extinção do isolamento da linha ou LLPD e utiliza o IEEE Std. 1410.
Este software permite efetuar cálculos utilizando LLPD em várias configurações e quantidades e escolher a opção de disposição ideal.
Notes: Groza software is based on analytical formulas method to assess the lightning performance
of overhead lines. The method is based on the classical representation of overhead lines and poles as an equivalent circuit to calculate a critical lightning current for flashover of the line insulation or LLPD and uses IEEE Std. 1410.
This software allows performing calculations using LLPD in various configurations and quantities and choosing the optimal arrangement option.

## Slide 61: Como é que testamos o LLPD?
№ | Item | Equivalent Norm | Purpose of the test
1 | High Current Impulse (4/10 µs), kA | IEC60099-8 Clause 8.5 | Verify the withstand of the LLPD to short but strong impulses
2 | Rated follow up current, kA | IEC60099-8 Clause 8.8 | Verify that the LLPD does not allow follow current to establish more than ½ cycle
3 | U50 standard lightning impulse sparkover, kV | IEC60099-8 Clause 8.4 | Verify that the sparkover voltage is and remains under the one of the insulator
4 | Lightning discharge capability (200 µs) | IEC60099-8 Clause 8.6.6 | Verify that the LLPD can discharge high level of lightning from direct lightning stroke
5 | Vibration Test | IEC60099-8 Clause 8.9.2 | Verify that vibration do not affect performance of the arrester
6 | Temperature Cycling Test | IEC 60099-8 Clause 8.10.3.1 | Verify that temperature and outside conditions do not affect the LLPD performance
7 | Impulse Withstand | IEC 60099-8 Clause 8.10.3.1 | Verify that the dielectric withstand of the housing (without electrodes)
Atualmente, não dispomos de uma norma internacional para LLPD.
No entanto, efetuamos os ensaios de acordo com o programa de ensaios da norma IEC 60099-8:
"Para-raios de óxido metálico com abertura externa em série (EGLA) para linhas aéreas de transmissão e distribuição de sistemas de corrente alternada acima de 1 kV"

## Slide 62: Norma IEC para LLPD
Nova norma para os LLPD
Standard for (SAS) Surge Arc Suppressor
IEC 631xx Surge Arc Suppressor - Part 1: Surge Arc Suppressor (SAS) devices to Protect
Power Line Insulation of systems > 1kV a.c.
Situação atual: "Fase de proposta".
16.06.2023 O projeto de trabalho da norma foi enviado a 28 países membros para votação.
08.09.2023 Será efetuada a votação.
Depois disso, começaremos a trabalhar no organismo de normalização da CEI.
Ao longo de 2024, deveremos ter a norma CEI final

## Slide 63: Comparação de Desempenho entre Pára-Raios e LLPDs
Características | Desempenho Comparativo | 
 | Pára-Raios | LLPDs
Capacidade de trabalhar com valores elevados de resistência de terra | - | +
Não necessita de manutenção: Conceito ”Monta & Esquece” | - | +
Resiste a descargas atmosféricas diretas (elevada capacidade de descarga) | - | +
Não facilita a interrupção da linha quando danificado | - | +
Supressão da corrente de curto de retorno | + | +
Proteção contra sobretensão de manobra | + | -
Notes: Ability to operate with a high level of footing
resistance
No maintenance required: “Fix&Forget” concept
Withstands direct lightning strikes (high discharge capabilities)
Will not facilitate line outage when damaged
Quenching of follow current
Protection against switching overvoltage

## Slide 64: Exemplo de instalações
Jamaica
África do Sul
África do Sul
Suíça
Colômbia

## Slide 65: Exemplo de instalações
Antes da instalação dos LLPDs |  |  | 
País | Duração da Pesquisa | Corte de energia devido a raios | Taxa de descargas por 100 km
China | 601 dias | 9 | ~55
Indonesia | 365 dias | 4 | ~100
Malaysia | 182 dias | 14 | ~56
Após a Instalação dos LLPDs |  |  | 
Duração da Pesquisa | Duração da Pesquisa | Corte de energia devido a raios | Taxa de descargas por 100 km
354 days | 601 dias | 0 | ~0
365 days | 365 dias | 0 | ~0
182 days | 182 dias | 1 | ~4

## Slide 66: Exemplo de instalações. TNB (Malaysia)
Conseguiu-se uma redução de 95% da taxa de interrupção transitória devido a raios após a instalação do LLPD na Rede aérea de MT, onde o Pára-Raio convencional não é capaz de o fazer nesta área de alta resistividade do solo e alta resistência à terra dos postes.
Interrupções antes da instalação do LLPD (janeiro de 2015 - maio de 2016 - 17 meses) = 63 eventos
Interrupções após instalações de LLPD (junho de 2016 - março de 2017 - 10 meses) = 3 ocorrências
31 dos 180 LLPD instalados na OHL do estudo de caso operaram durante o período de estudo
A tecnologia LLPD reduziu as interrupções transitórias relacionadas com raios e, por conseguinte, melhorou o SAIDI.

## Slide 67: Exemplo de instalações. ENEL (Itália)
Em junho de 2022 foram instalados:
105 unidades de LLPD dM35z com contadores de picos de tensão
110 unidades de LLPD i20z
Próximas etapas:
  Controlo de visita de todos os contadores de picos de tensão em dezembro de 2023
  Duração prevista do projeto-piloto: 18 meses. Conclusão no quarto trimestre de 2024
  Acompanhamento em cooperação com a Universidade de Nápoles

## Slide 68: Procedimento para Projetos-piloto

## Slide 69: Método de ensaio em campo e etapas
Seleção do segmento de Rede
(Seção 5.1)
Obtenção de dados do segmento
(Seção 5.2)
Instalação de produtos
(Seção 5.3)
Período de descargas e monitoramento
(Seção 5.4)
Obtenção de dados
(Seção 5.5)
Análise e conclusão
(Seção 5.6)
1 mês
1 mês
1 mês
6 meses a 1 ano
1 mês
1 mês
Índice Isoceráunico, nuvem ao solo: flashes/km2 /ano | Comprimento sugerido da secção da linha-piloto: km
0,4  1 | 100
1  2 | 40
2  3 | 20
3  4 | 13
4  6 | 10
6  10 | 6
> 10 | 4

## Slide 70: Obtenção de dados
Registrador de falhas de linha
Ajudará a qualificar a seção da linha responsável pelos disparos na subestação ou no religador
Produtos
Linha de teste piloto Validação
Registrador dos religadores
Ajudará a qualificar o número de religamentos na rede no período anterior em comparação com período posterior à instalação dos LLPDs
Indicador de vidro / Contador de surtos de tensão
Indica qual o LLPD que atuou e quantas vezes
(contador de picos).
Dados dos raios
Ajudará a diferenciar o disparo na subestação ou no religador devido a um raio ou a outras causas

## Slide 71: De que informações necessitamos para o projeto?
Questionário preenchido
Desenhos dos arranjos de postes (incluindo fotografias dosarranjos típicos)
Como podem ser postes de diferentes tipos, é necessário especificar a quantidade de postes de cada tipo.
Dados sobre as interrupções da rede, valores de curto-circuitos e localização nos últimos 2 ou 3 anos, e a sua correlação com os registros de raios.
Necessária a possibilidade de monitorar as interrupções, valores de curto-circuito e localização durante o projeto-piloto.
Verificar se existe um sistema de deteção de raios na rede piloto

## Slide 72: Perguntas e Respostas

## Slide 73: Perguntas e Respostas
P: Qual a vida útil dos LLPDs?
R: 20 anos

## Slide 74
P: Como o LLPD é aterrado e qual a impedância de terra requerida?
R: O LLPD não requer nenhum aterramento especial, a não ser que esteja instalado próximos a transformadores.
Neste caso, é altamente recomendado uma resistência de aterramento entre 10 e 30 Ohm.
Perguntas e Respostas

## Slide 75
P: Porque e quando é recomendado o uso de LLPds no lugar de Pára -Raios?
R: O LLPD é caracterizado pela sua habilidade em suportar raios diretos de alta intensidade graças ao seu Sistema “EQ system”. Portanto, é altamente recomendado seu uso ao longo de toda a rede de distribuição para proteção de flashovers em isoladores e interrupções de serviço causadas por decargas atmosféricas. A única aplicação onde o LLPD não é adequado é para a proteção de equipamentos adjacentes como transformadores e emendas / terminações de cabos que devem continuar sendo protegidos por pára-raios.
Perguntas e Respostas

## Slide 76
P: É necessária a instalação de um LLPD em todas as fases e em todos os postes / torres?
R: Icom o objetivo de alcançar a o máximo resultado possível (ou seja, máximo grau de proteção de uma rede), é recomendada a instalação de um LLPD em cada fase em todos os postes e torres.
Entretanto, no caso de recursos limitados, cálculos são executados para se atingir o melhor resultado custo x benefício da aplicação de LLPDs ao longo da rede.
Frequentemente existem segmentos da rede que estão muito mais sujeitos a descargas do que outros, sendo portanto os maiores responsáveis pelos desligamentos. Ao equipar estes trechos com LLPDs, a maioria dos problemas são resolvidos.
Perguntas e Respostas

## Slide 77
P: Um LLPD pode ser instalado numa rede existente sem a necessidade de substituição dos isoladores e ferragens existentes?
R: Absolutamente sim. Temos uma grande variedade de suportes e ferragens para tornar possível a instalação do LLPD em virtualmente qualquer arranjo sem a necessidade de substituição de qualquer item. Mesmo que tenha um poste ou torre com um arranjo especial, poderemos desenvolver ferragens específicas para este caso.
Perguntas e Respostas

## Slide 78
P: O que acontece se um pássaro ou outro animal curto-circuitar o gap de ar entre o LLPD e o condutor?
R: Nada acontece porque além do gap de ar eletrodo-cabo, o LLPd também tem um grande número de gaps dentro de sua estrutura, provendo o necessário isolamento e protegendo os animais da tensão máxima do sistema.
Perguntas e Respostas

## Slide 79: Obrigado!